| Показатели | Модели |
| --- | --- |
|  | 12-1000 12-532 | 12-532 модерн. | 12-753 | 12-119 | 12-915 |
| Грузоподъёмность, т | 69 | 69 | 69 | 69 | 129 |
| Масса вагона (тара), т | 22 | 22,2 | 22,5 | 22,5 | 46,4 |
| Объём кузова, куб.м. | 73 | 73 | 74 | 76 | 141 |
| База, мм: |
| вагона | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 12070 |
| тележки | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3200 |
| Длина, мм: |
| по осям сцепления автосцепок | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 20500 |
| по концевым балкам рамы | 12700 | 12700 | 12800 | 12732 | 19850 |
| Ширина кузова максимальная, мм | 3134 | 3134 | 3134 | 3134 | 3134 |
| Внутренние размеры кузова, мм: |
| длина в свету | 12068 | 12068 | нет | 12700 | нет |
| ширина в свету | 2878 | 2878 | нет | 2878 | нет |
| высота | 2060 | 2060 | нет | 2060 | нет |
| Высота от уровня головок рельсов, мм: | 3483 | 3483 | 3484 | 3491 | 3970 |
| до оси автосцепок | 1040-1080 | 1040-1080 | 1040-1080 | 1040-1080 | 1040-1080 |
| до уровня пола | 1414 | 1414 | нет | 1415 | нет |
| Ширина дверного проёма в свету, мм | нет | нет | 2530 | нет | нет |
| Расстояние между осями буферов, мм | нет | нет | 1782 | нет | нет |
| Ширина вагонов, мм: |
| наружная | 3134 | нет | нет | нет | 3194 |
| внутренняя по верхним обводкам | 2878 | нет | нет | нет | 2878 |
| Высота кузова внутри, мм | 2060 | нет | нет | нет | 2502 |
| Количество разгрузочных люков в полу | 14 | 14 | нет | нет | нет |
| Размер разгрузочного люка в свету, мм: |
| ширина | 1327 | 1327 | нет | нет | нет |
| длина | 1540 | 1540 | нет | нет | нет |

Технические характеристики универсальных полувагонов

Продолжение таблицы «Технические характеристики универсальных полувагонов»

| Показатели | Модели |
| --- | --- |
|  | 11-066 | 11-217 | 11-263 | 11-264 | 11-260 |
| Грузоподъёмность, т | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 |
| Масса вагона (тара), т | 22 | 24,7 | 25 | 25 | 26 |
| Объём кузова, куб.м | 120,15 | 120 | 123 | 114 | 140 |
| База, мм: |
| вагона | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12240 |
| тележки | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Длина, мм: |
| по осям сцепления автосцепок | 14730 | 14730 | 14730 | 14730 | 17160 |
| по концевым балкам рамы | 13870 | 13870 | 13510 | 13510 | 16080 |
| кузова внутри | 13800 | 13844 | 13844 | 13035 | нет |
| Ширина, мм: |
| максимальная | 3280 | 3249 | 3249 | 3249 | 3297 |
| кузова внутри | 2760 | 2764 | 2770 | 2764 | 2760 |
| Размеры в свету, мм: |
| дверного прёма |  |
| ширина | 2000 | 3825 | 3825 | 3825 | 2973 |
| высота | 2300 | 2343 | 2323 | 2323 | 3683 |
| загрузочного люка в боковой стене |  |
| ширина | 690 | 614 | 614 | 690 | нет |
| высота | 370 | 365 | 365 | 370 | нет |
| загрузочного люка в крыше | 400 | 400 | 400 | 400 | нет |
| Высота до уровня головок рельсов, мм: |
| максимальная | 4694 | 4692 | 4646 | 4646 | 4674 |
| по осям автосцепок | 1040-1076 | 1040-1077 | 1040-1078 | 1040-1079 | 1040-1080 |
| до уровня пола | 1283 | 1286 | 1285 | 1285 | нет |
| кузова внутри (по боковой стене) |  | 2737 | 2791 | нет | 3050 |