| Контейнер | Типо-размер | Масса нетто, т | Масса брутто, т | Погрузочный объём, куб.м. | Геометрические размеры | Ширина дверного проема в свету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наружные | внутренние | ширина | высота |
|  |  |  |  |  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота |  |  |
| 3т. | УК-3 | до 2,4 | 3 | 5,16 | 2100 | 1325 | 2400 | 1930 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 |
| 5т. | УК-5 | до 3,9 | 5 | 10,4 | 2100 | 2650 | 2400 | 1950 | 2515 | 2128 | 1950 | 2100 |
| 5т. | КМ-5 | до 3,9 | 5 | 10,92 | 2190 | 2650 | 2400 | 2050 | 2504 | 2128 | 2504 | 2103 |
| 20 фут | 1С | до 18,0 | 20 | 30,6 | 6058 | 2438 | 2438 | 5867 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 20 фут | 1СС | до 21,8 | 24 | 32,7 | 6058 | 2438 | 2591 | 5867 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 20 фут HC | 1ССC | до 21,8 | 24 | 36 | 6058 | 2438 | 2895 | 5867 | 2330 | 2700 | 2286 | 2585 |
| 40 фут | 1А | до 26,0 | 30,48 | 62,4 | 12192 | 2438 | 2438 | 11988 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 40 фут | 1АА | до 26,0 | 30,48 | 66,6 | 12192 | 2438 | 2591 | 11988 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 40 фут HC | 1ААA | до 26,0 | 30,48 | 72 | 12192 | 2438 | 2895 | 11988 | 2330 | 2700 | 2286 | 2585 |

Технические характеристики универсальных контейнеров