Технические характеристики грузовых автомобилей и автопоездов

| Газель Грузоподъемность - 1500кг Кузов - тент Длина - 3м, Ширина - 1.9м, Высота - 1.5м, Объем - 12-18 м3 | Газель Грузоподъемность - 1500кг Кузов - будка Длина - 3м, Ширина - 1.8м, Высота - 1.75м Объем - 12-18 м3 |
| --- | --- |
| Газель с длинной базой Грузоподъемность - 1500кг Кузов - тент / борт Длина - 4м, Ширина - 1.9м, Высота - 2м Объем - 12-18 м3 | Газель грузопассажирская Грузоподъемность - 1500кг Кузов - тент Длина - 1.9м, Ширина - 1.9м, Высота - 1.5м |
| Газель бортовая Грузоподъемность - 1500кг Кузов - открытый Длина - 3м, Ширина - 2м |  |

| ЗИЛ "Бычек" Грузоподъемность - 3000кг Кузов - тент-фургон Длина - 4м, Ширина - 2.3м, Высота - 2м | ЗИЛ Грузоподъемность - 5000кг Кузов - фургон Длина - 4-4.7м, Ширина - 2.4м, Высота - 2.2м Объем - 30 м3 |
| --- | --- |
| ЗИЛ Грузоподъемность - 5-7 тонн Кузов - борт Длина - 3.8-4.7м, Ширина - 2.3м |  |

| МАЗ, КАМАЗ, Иномарки Грузоподъемность - 10 тонн Кузов - тент-борт-фургон Длина - 6м, Ширина - 2.45м, Высота - 0-2.5м Объем - 38 м3 | МАЗ, КАМАЗ, Иномарки Грузоподъемность - 10 тонн Кузов - тент-борт Длина - 8-9м, Ширина - 2.45м, Высота - 0-2.5м |
| --- | --- |

| Евро фура Грузоподъемность - 20-25 тонн Кузов - тент-борт-термо-рефрижератор Длина - 12-13.6м, Ширина - 2.45м, Высота - 0-2.5м Объем - 60-96 м3, Вместимость 22-33 европалет | "ЮМБА"(JUMBO) Прицеп с "ломаной рамой" Грузоподъемность - 20 тонн - автопоезд Объем - 86-110 м3 (JUMBO) Вместимость - 33 европалет Размер "ступеньки": Длина - 4.4м, Ширина - 2.45м, Высота - 2.5-2.7м Размер остального прицепа: Длина - 9.2м, Ширина - 2.45м, Высота - 3.15-3.5м |
| --- | --- |
| Автосцепка Грузоподъемность - 16-25 тонн Общий объем - 60-120 м3 Вместимость 22-33 европалет Размер кузова: Длина - 7.5-8.05м, Ширина - 2.43м, Высота - 3м Объем - 54.67-58.68 м3 Размер прицепа: Длина - 7.5-8.05м, Ширина - 2.43м, Высота - 3м Объем - 54.67-58.68 м3 |  |

Технические характеристики грузовых автомобилей и низкорамных платформ

| Марка тягача - Man Марка платформы - Kogel Масса автопоезда - 15 т Грузоподъемность - 30 т Длинна платформы - 12,5 м Ширина платформы - 2,5 м Погрузочная высота платформы - 1,3 м Такой автопоезд используется для различных тяжелых длинномерных конструкций, таких как балки, трубы, колонны, ферменные сооружения. | Марка тягача - Man Марка платформы - Faymonville Масса автопоезда - 21 т Грузоподъемность - 25 т Длинна платформы - 12,35 м Ширина платформы - 2,5 м Погрузочная высота платформы - 1,03 м Такой автопоезд используется для перевозок блочно-модульных зданий, таких как бытовки, котельные, бани и различной крупногабаритной тяжеловесной техники. |
| --- | --- |
| Марка тягача - Volvo Марка платформы - Broshuis Масса автопоезда - 23 т Грузоподъемность - 38 т Длинна платформы - 7-12 м Ширина платформы - 2,5 м Погрузочная высота платформы - 0,9 м Такой автопоезд преимущественно используется для перевозок крупногабаритной тяжеловесной дорожно-строительной и сельскохозяйственной самоходной техники и длинномерных конструкций. | Марка тягача - Volvo Марка платформы - Faymonville Масса автопоезда - 23 т Грузоподъемность - 35 т Длинна платформы - 13,4 - 27,8 м Ширина платформы - 2,5 м Погрузочная высота платформы - 1,6 м Такой автопоезд используется для различных тяжелых длинномерных конструкций таких как балки, трубы, колонны, ферменные сооружения. |

| Марка тягача - Man Марка платформы - Goldhofer Масса автопоезда - 24 т Грузоподъемность - 32 т Длинна платформы - 10-16 м Ширина платформы - 2,5 м Погрузочная высота платформы - 0,95 м Такой автопоезд используется для перевозок блочно-модульных зданий, таких как бытовки, котельные, бани и различных длинномерных конструкций. | Марка тягача - Man Марка платформы - Faymonville Масса автопоезда - 25 т Грузоподъемность - 40 т Длинна платформы - 9-16 м Ширина платформы - 2,5 м Погрузочная высота платформы - 0,8 м Такой автопоезд используется для перевозок блочно-модульных зданий, таких как бытовки, котельные, бани и различные длинномерные конструкции. |
| --- | --- |

| Марка тягача - Man Марка платформы - Goldhofer Масса автопоезда - 25 т Грузоподъемность - 40 т Длинна платформы - 6,6 м Ширина платформы - 2,5 - 3,2 м Погрузочная высота платформы - 0,6 м Такой автопоезд преимущественно используется для перевозок крупногабаритной тяжеловесной дорожно-строительной и сельскохозяйственной самоходной техники. | Марка тягача - Man Марка платформы - Goldhofer Масса автопоезда - 27 т Грузоподъемность - 32 т Длинна платформы - 14 м Ширина платформы - 2,5 м Погрузочная высота платформы - 0,95 м Такой автопоезд используется для перевозок блочно-модульных зданий, таких как бытовки, котельные, бани и различной крупногабаритной тяжеловесной техники. |
| --- | --- |
| Марка тягача - Man Марка платформы - Goldhofer Масса автопоезда - 28 т Грузоподъемность - 45 т Длинна платформы - 7,2 м Ширина платформы - 2,5 - 3,2 м Погрузочная высота платформы - 0,72 м Такой автопоезд преимущественно используется для перевозок крупногабаритной тяжеловесной дорожно-строительной и сельскохозяйственной самоходной техники. | Марка тягача - Man Марка платформы - Faymonville Масса автопоезда - 37 т Грузоподъемность - 100 т Длинна платформы - 21,6 м Ширина платформы - 2,5 3,2 м Погрузочная высота платформы - 0,9 м Такой автопоезд используется для перевозок сверхтяжелых крупногабаритных грузов, таких как кузнечно-прессовое оборудование, трансформаторы, парогенераторы, ректификационные колонны, а так же всевозможное емкостное оборудование. |

| Марка тягача - Mercedes Марка платформы - Faymonville Масса автопоезда - 27 т Грузоподъемность - 38 т Длинна платформы - 8-12 м Ширина платформы - 3 м Погрузочная высота платформы - 0,65 м Такой автопоезд используется для перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов преимущественно емкостного оборудования и дорожно-строительной техники. | Марка тягача - Mercedes Марка платформы - Goldhofer Масса автопоезда - 38 т Грузоподъемность - 80 т Длинна платформы - 8 м Ширина платформы - 2,5 - 3,2 м Погрузочная высота платформы - 0,55 Такой автопоезд используется для перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов, таких как кузнечно-прессовое оборудование, трансформаторы, парогенераторы, ректификационные колонны, а так же всевозможное емкостное оборудование. |
| --- | --- |
| Марка тягача - Mercedes Марка платформы - Goldhofer Масса автопоезда - 42 т Грузоподъемность - 120 т Длинна платформы - 12 м Ширина платформы - 2,5 м Погрузочная высота платформы - 0,9 м Такой автопоезд используется для перевозок сверхтяжелых грузов, таких как кузнечно-прессовое оборудование, трансформаторы, парогенераторы, ректификационные колонны. |  |